# LA FABRICATION DU SAVON

# 1) Histoire du savon de Marseille

Le savon de Marseille est un type de savon particulièrement efficace par son pouvoir nettoyant, utilisé essentiellement pour l’hygiène du corps. La formule de ce savon, contenant 72 % d’acide gras (provenant du mélange d'huiles et de soude) a été fixée sous Louis XIV au XVIIe siècle. Au XIXe siècle, Marseille avec près de 90 savonneries possède une industrie florissante qui connaît son apogée en 1913 avec près de 180 000 tonnes produites. Après 1950, l'arrivée des détergents de synthèse précipite rapidement son déclin.

2) La saponification

Le savon de Marseille résulte d'une réaction chimique de saponification, transformation chimique au cours de laquelle des corps gras (graisses ou huiles) sont hydrolysés en milieu alcalin par une base, de la soude (NaOH). L'hydrolyse des corps gras produit du glycérol et un mélange de carboxylates (de sodium ou de potassium) qui constitue le savon.

### Synthèse de savon

Au cours de cette réaction, des corps gras (graisses ou huiles) sont hydrolysés en milieu alcalin par une base, généralement de la potasse (KOH) ou de la soude (NaOH), à une température comprise entre 80 et 100 °C. La température élevée sert à accélérer la réaction de saponification. La saponification des corps gras produit du glycérol et un mélange de carboxylates (de sodium ou de potassium) qui constitue le savon.

L'indice de saponification est un des paramètres qui permettent d'apprécier la qualité d'une huile végétale. C'est la quantité de potasse KOH, exprimée en milligrammes, nécessaire à la saponification d'un gramme d'huile.

3) FABRICATION (Le procédé marseillais)

Le procédé marseillais est un procédé discontinu de fabrication du savon. Il se compose de plusieurs étapes :

#### L'empâtage et l’épinage]

On introduit en même temps les matières grasses et la soude dans une cuve ou dans un chaudron de grande contenance, et on les mélange tout en les chauffant à 120°C. La saponification démarre. La température élevée sert à accélérer la réaction de saponification. Les graisses et la soude ne sont pas miscibles. Pour faciliter la réaction, on met un fond de savon provenant d'une précédente fabrication qui sert à maintenir une émulsion entre les réactifs (matières grasses et soude). C’est pour la même raison qu’on agite le mélange.

On enlève ensuite la glycérine obtenue. Ainsi, l'industrie du savon donne naissance à des industries annexes la plus importante étant la "stéarinerie", fabrication des bougies à partir de la récupération de la glycérine.

#### La cuisson

On ajoute de la soude pour avoir une réaction complète des matières grasses. Si une partie des matières grasses ne réagissait pas avec la soude, elle risquerait de rancir et poserait des problèmes de conservation. La pâte est cuite plusieurs heures

#### Le relargage

La pâte est nettoyée à l’eau salée (saturée : 360g de NaCl/L d'eau) pendant plusieurs heures pour éliminer la soude en excès. Le savon est très peu soluble dans l’eau salée à la différence de la soude. Il forme un précipité que l’on récupère par soutirage. Le savon terminé ne contiendra plus du tout de soude, car le précipité contiendra l'excès de soude et les autres impuretés de l'huile plus la glycérine. C'est la délipidation du savon.

#### La liquidation

La pâte est mise au repos. Elle peut être lavée à l’eau.

#### Le coulage et le séchage

La pâte fluide est versée dans des moules puis mise à sécher pour la durcir.

#### Le découpage et l’estampillage

Le savon solidifié est découpé en cubes puis marqué. À l'origine, le savon de Marseille contenait 72% d'huile d'olive. Ce pourcentage était estampillé sur le savon.

Savon de Marseille après une dizaine d'années
(photo C. Moustier)

4) Réglementation

Le terme « savon de Marseille » n’est pas une appellation d'origine contrôlée, il correspond seulement à une méthode de fabrication qui est approuvée depuis mars 2003 par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) du Ministère des finances. Cette méthode est issue d'un code validé par la profession via l’Association française des industries de la détergence, de l'entretien et des produits d'hygiène industrielle (AFISE). Ce code définit avant tout une méthode de fabrication, basée sur les quatre étapes historiques que sont l'empâtage/cuisson, le relargage de la glycérine, le lavage et la liquidation (obtention d'une phase cristaline lisse à 63 % d’acides gras). Elle définit également des contraintes en matière de chargement de corps gras, exclut les huiles acides exception faite des huiles de grignon d'olives et admet le suif (sous réserve d'une qualité conforme au réglement Européen CE 1774/2002 sur les dérivés animaux utilisables en cosmétique).

Enfin, ce "code du savon de Marseille" limite les additifs et exclut en particulier les tensio-actifs de synthèse. Les additifs utilisables doivent être conformes à la directive CE 76/768 relative à la mise sur le marché des produits cosmétiques, d'hygiène et de toilette. Ce code distingue une qualité dite savon de Marseille Brut, sans colorant, sans parfum, sans additifs. Il n'y a donc pas d'obligation de fabriquer un savon à Marseille pour qu'il puisse avoir l'appellation. L'appellation est liée au procédé de saponification dit "marseillais", mis au point suite à la découverte du procédé de fabrication de la soude caustique par Leblanc.

Il y a donc beaucoup de dérivés et d'utilisations non justifiées de ce nom.

Dans la région marseillaise, seules trois savonneries continuent à fabriquer du savon comme il se fabriquait il y a trois siècles : la Compagnie du savon de Marseille ([2]), la savonnerie du Sérail ([3]), et le savonnier Marius Fabre à Salon-de-Provence ([4]).

5) PROPRIETES DU SAVON

5.1 GENERALITES

Les produits détergents sont des produits nettoyants capables de décoller des salissures adhérantes. Le plus ancien des détergents est le savon.

Les produits détergents contiennent des agents tensioactifs aussi appelés agents de surface. Ce sont des composés moléculaires constitués d'un pôle hydrophile, attiré par l'eau, et d'un pôle hydrophobe qui fuit l'eau. Ils agissent sur les salissures en quatre actions différentes.

Les tensioactifs diminuent la tension superficielle de l'eau. Ainsi, l'eau s'étale sur le support à nettoyer. La solution de lavage imprègne et décolle plus facilement la salissure. C'est le pouvoir mouillant.

Les tensioactifs fractionnent (coupent) les salissures grasses. Celles-ci sont ensuite dispersées dans la solution de lavage. C'est le pouvoir émulsifiant.

Les tensioactifs maintiennent les salissures en suspension dans la solution de lavage afin d'éviter la redéposition sur le support. C'est le pouvoir dispersant.

Les tensioactifs forment une mousse à la surface de la solution de lavage qui est riche en matière active. C'est le pouvoir moussant.

L'ensemble de ces quatre actions constitue le pouvoir détergent.

5.2 EXERCICES

1/ Nommer la molécule représentée ci contre capable de décoller une salissure adhérente à un support

2/ Nommer les deux parties de cette molécule

(sur le schéma)

3/ Compléter le document suivant en notant le pouvoir représenté.

4/ Classer ces schémas de 1 à 3 par ordre chronologique d'action du pouvoir détergent

# LA FABRICATION DU SAVON

# 1) Histoire du savon de Marseille

Le savon de Marseille est un type de savon particulièrement efficace par son pouvoir nettoyant, utilisé essentiellement pour l’hygiène du corps. La formule de ce savon, contenant 72 % d’acide gras (provenant du mélange d'huiles et de soude) a été fixée sous Louis XIV au XVIIe siècle. Au XIXe siècle, Marseille avec près de 90 savonneries possède une industrie florissante qui connaît son apogée en 1913 avec près de 180 000 tonnes produites. Après 1950, l'arrivée des détergents de synthèse précipite rapidement son déclin.

2) La saponification

Le savon de Marseille résulte d'une réaction chimique de saponification, transformation chimique au cours de laquelle des _________________ (graisses ou huiles) sont hydrolysés en milieu alcalin par une base, de la ______________ (NaOH). L'hydrolyse des corps gras produit du ________________et un mélange de _______________ (de sodium ou de potassium) qui constitue le savon.

### Synthèse de savon

Au cours de cette réaction, des corps gras (graisses ou huiles) sont hydrolysés en milieu alcalin par une base, généralement de la potasse (KOH) ou de la soude (NaOH), à une température comprise entre 80 et 100 °C. La température élevée sert à accélérer la réaction de saponification. La saponification des corps gras produit du glycérol et un mélange de carboxylates (de sodium ou de potassium) qui constitue le savon.

L'indice de saponification est un des paramètres qui permettent d'apprécier la qualité d'une huile végétale. C'est la quantité de potasse KOH, exprimée en milligrammes, nécessaire à la saponification d'un gramme d'huile.

3) FABRICATION (Le procédé marseillais)

Le procédé marseillais est un procédé discontinu de fabrication du savon. Il se compose de plusieurs étapes :

#### _______________________________

On introduit en même temps les matières grasses et la soude dans une cuve ou dans un chaudron de grande contenance, et on les mélange tout en les chauffant à 120°C. La saponification démarre. La température élevée sert à accélérer la réaction de saponification. Les graisses et la soude ne sont pas miscibles. Pour faciliter la réaction, on met un fond de savon provenant d'une précédente fabrication qui sert à maintenir une émulsion entre les réactifs (matières grasses et soude). C’est pour la même raison qu’on agite le mélange.

On enlève ensuite la glycérine obtenue. Ainsi, l'industrie du savon donne naissance à des industries annexes la plus importante étant la "stéarinerie", fabrication des bougies à partir de la récupération de la glycérine.

#### ___________________

On ajoute de la soude pour avoir une réaction complète des matières grasses. Si une partie des matières grasses ne réagissait pas avec la soude, elle risquerait de rancir et poserait des problèmes de conservation. La pâte est cuite plusieurs heures

#### ________________________

La pâte est nettoyée à l’eau salée (saturée : 360g de NaCl/L d'eau) pendant plusieurs heures pour éliminer la soude en excès. Le savon est très peu soluble dans l’eau salée à la différence de la soude. Il forme un précipité que l’on récupère par soutirage. Le savon terminé ne contiendra plus du tout de soude, car le précipité contiendra l'excès de soude et les autres impuretés de l'huile plus la glycérine. C'est la délipidation du savon.

#### ____________________

La pâte est mise au repos. Elle peut être lavée à l’eau.

#### _______________________

La pâte fluide est versée dans des moules puis mise à sécher pour la durcir.

#### ________________________

Le savon solidifié est découpé en cubes puis marqué. À l'origine, le savon de Marseille contenait 72% d'huile d'olive. Ce pourcentage était estampillé sur le savon.

Savon de Marseille après une dizaine d'années
(photo C. Moustier)

4) Réglementation

Le terme « savon de Marseille » n’est pas une appellation d'origine contrôlée, il correspond seulement à une méthode de fabrication qui est approuvée depuis mars 2003 par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) du Ministère des finances. Cette méthode est issue d'un code validé par la profession via l’Association française des industries de la détergence, de l'entretien et des produits d'hygiène industrielle (AFISE). Ce code définit avant tout une méthode de fabrication, basée sur les quatre étapes historiques que sont l'empâtage/cuisson, le relargage de la glycérine, le lavage et la liquidation (obtention d'une phase cristaline lisse à 63 % d’acides gras). Elle définit également des contraintes en matière de chargement de corps gras, exclut les huiles acides exception faite des huiles de grignon d'olives et admet le suif (sous réserve d'une qualité conforme au réglement Européen CE 1774/2002 sur les dérivés animaux utilisables en cosmétique).

Enfin, ce "code du savon de Marseille" limite les additifs et exclut en particulier les tensio-actifs de synthèse. Les additifs utilisables doivent être conformes à la directive CE 76/768 relative à la mise sur le marché des produits cosmétiques, d'hygiène et de toilette. Ce code distingue une qualité dite savon de Marseille Brut, sans colorant, sans parfum, sans additifs. Il n'y a donc pas d'obligation de fabriquer un savon à Marseille pour qu'il puisse avoir l'appellation. L'appellation est liée au procédé de saponification dit "marseillais", mis au point suite à la découverte du procédé de fabrication de la soude caustique par Leblanc.

Il y a donc beaucoup de dérivés et d'utilisations non justifiées de ce nom.

Dans la région marseillaise, seules trois savonneries continuent à fabriquer du savon comme il se fabriquait il y a trois siècles : la Compagnie du savon de Marseille ([2]), la savonnerie du Sérail ([3]), et le savonnier Marius Fabre à Salon-de-Provence ([4]).

5) PROPRIETES DU SAVON

5.1 GENERALITES

Les produits détergents sont des produits nettoyants capables de décoller des salissures adhérentes. Le plus ancien des détergents est le savon.

Les produits détergents contiennent des agents tensioactifs aussi appelés agents de surface. Ce sont des composés moléculaires constitués d'un pôle hydrophile, attiré par l'eau, et d'un pôle hydrophobe qui fuit l'eau. Ils agissent sur les salissures en quatre actions différentes.

Les tensioactifs diminuent la tension superficielle de l'eau. Ainsi, l'eau s'étale sur le support à nettoyer. La solution de lavage imprègne et décolle plus facilement la salissure. C'est le pouvoir mouillant.

Les tensioactifs fractionnent (coupent) les salissures grasses. Celles-ci sont ensuite dispersées dans la solution de lavage. C'est le pouvoir émulsifiant.

Les tensioactifs maintiennent les salissures en suspension dans la solution de lavage afin d'éviter la redéposition sur le support. C'est le pouvoir dispersant.

Les tensioactifs forment une mousse à la surface de la solution de lavage qui est riche en matière active. C'est le pouvoir moussant.

L'ensemble de ces quatre actions constitue le pouvoir détergent.

5.2 EXERCICES

1/ Nommer la molécule représentée ci contre capable de décoller une salissure adhérente à un support

2/ Nommer les deux parties de cette molécule

(sur le schéma)

3/ Compléter le document suivant en notant le pouvoir représenté.

4/ Classer ces schémas de 1 à 3 par ordre chronologique d'action du pouvoir détergent