# SPRAY METHODE

Revêtement(s) : Sols durs homogènes (parquets, thermoplastiques, pierres, carrelages...) Sols poreux ayant reçu un traitement de base à "bouche-pores "

Principe : Nettoyer, éliminer les salissures adhérentes au sol, par une action chimique combinée à une action mécanique Protéger en déposant sur le revêtement un film de produit qui assure la protection et fait briller le sol

Revêtements concernés : thermoplastique

Etat initial requis : sol sans déchet, surface non encombrée

Matériel nécessaire : balai trapèze, monobrosse 400 tours / minute, pulvérisateur

Consommables nécessaires : gaze préimprégnée, papier pH, disque rouge, disque blanc, produit spray

Consommation ou dosage : voir indication sur étiquette les émulsions pour spray se composent de détergents, cires, solvants, d'eau et d'un émulsifiant. Dosage : Ils s'emploient purs

Mode Opératoire : -débarrasser la surface de tout le mobilier -procéder au balayage humide -préparer la monobrosse (400 tours / min) et le disque rouge -préparer le produit spray dans le pulvérisateur -pulvériser le produit spray sur une petite surface. -étaler le liquide avec la monobrosse et le disque rouge jusqu’à séchage complet de la surface. -pulvériser autant de fois que nécessaire ; en procédant par petites surfaces ; frotter jusqu’à ce que le sol apparaisse uniformément ciré. -effectuer un balayage humide, si nécessaire, pour éliminer les déchets éventuellement occasionnés par l’usure du disque. -terminer par un lustrage au disque blanc.

Consignes de sécurité : consigne générale d’utilisation des appareils électriques

Autocontrôle du résultat : contrôle visuel, mesure de la brillance

Opérations complémentaires :

Maintenance du matériel : Rincer le flacon pulvérisateur à l’eau chaude ainsi que les disques.